# Capteur Température / humidité / pression / CO2 : Wemos D1 cjmcu 8128
- Wemos ESP8266 puce WiFi ou genre
- CJMCU-811 CCS811 Indoor air quality monitoring digital gas sensor
- relai de mesure de la tension , résistance 180k ( pas sur la V1 )
- batterie 18650
pistes :
- http://www.esp8266learning.com/ccs811-digital-gas-sensor-and-esp8266-example.php
- https://github.com/SFeli/ESP32_CJMCU-8128
Process Sortie du mode veille
1. se connecte au reseau Wifi
2. se met en mode OTA pour d'éventuel mise à jour des programmes
3. actionne le relai de mise liaison Resistance 180k/A0 Wemos pour une mesure de la tension de la batterie
4. setup et initialisation des puces de mesure
5. si il y a des mesures envois les info au serveur MQTT
Se remet en mode sommeil pour 15min
## Codes