# BougieLED
on récupère la chaleur d'une bougie pour ajouter un éclairage LED produit par une cellule Peltier en exploitant l'effet Seebeck.
une bougie de ménage (2x20cm) dure environ 7h et émet sur tout un rayonnement infra-rouge plus que visible (80%)http://www.gblanc.fr/spip.php?article529 . Si elle émet en gros 12W, on peut espérer récupérer au moins 200lumens… (1W/lumen pour une LED)
d’après les doc , il ne faut pas dépasser 180° (comme pour un composant électronique), donc intercaler un radiateur et surtout le ventiler pour que cela n'arrive pas. Le circuit est en 5V
- bougie et lanterne
- petit radiateur , récup
- cellule Peltier TEC1-12706 40×40 mm ou TEC1-04908 25x25mm (<5€)
  - https://peltiermodules.com/?p=product
- Dc-Dc Converter Step Up Boost Module 1-5V à 5V 500Ma ou 2-5V à 5V 1200Ma 1.2A (1,5€)
- led 5V récup de ruban ou autre
Il faut faire un boitier avec une face inférieure qui va pouvoir se poser sur un bougeoir ou sur un poêle.